# Полимерные эластичные резервуары

# для нефтепродуктов

## НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полимерные эластичные резервуары* предназначаются для хранения и перевозки топлива для реактивных двигателей, авиационного керосина, дизельного топлива, автомобильного бензина, моторных масел и сырой нефти** в полевых условиях, при температуре окружающего воздуха от минус 35ºС до плюс 50ºС.

- Допускается хранение нефтепродуктов при температуре до минус 50ºС без проведения работ связанных с деформацией оболочки.

- Полимерные эластичные резервуары передвижного типа – ПЭРП-4, ПЭРП-6 и ПЭРП-25 используются для перевозки в них нефтепродуктов автомобильным транспортом.

- Допускается хранение и перевозка в полимерных эластичных резервуарах питьевой*** и технической воды, при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 4ºС.

- Основные технические характеристики полимерных эластичных резервуаров приведены в       таблице №1.

- ПЭР предназначены для служб снабжения горючим МО РФ, подразделений МЧС РФ по предотвращению и ликвидации последствий аварий, предприятий по добыче, хранению, транспортировке, переработке и сбыту нефти и нефтепродуктов.

Заполненный в полевых условиях ПЭР-25

__________________________________________________________________________________

*   	В дальнейшем «ПЭР»

** 	В дальнейшем «нефтепродукты»

** 	Питьевая вода допускается к хранению и к перевозке в чистых полимерных эластичных резервуарах не находившихся в контакте с нефтепродуктами

## Устройство мягких резервуаров ПЭР

- ПЭР представляют собой замкнутую герметичную оболочку в виде подушки с вмонтированной в нее арматурой и ручками для облегчения их развертывания и свертывания (Рис. 1).

- Оболочки ПЭР состоят из внутренних пленочных слоев, которые изготавливаются из отдельных полотен специальных барьерных  пленок на основе полиолефиновых полимеров, соединяемых между собой термосварным методом с образованием полотнищ с боковыми, торцевыми и продольными швами и внешней силовой оболочки изготовленной из синтетической ткани.

- Внешняя и внутренние оболочки соединены между собой прошивным швом по периметру. Углы оболочки собираются по специальной технологии.

- На каждой оболочке вместимостью 25 м3 и более монтируются люк-лаз, один (два) сливо-наливных и воздушные патрубки.

- По углам резервуаров ПЭР-4 и ПЭР-6 устанавливаются грузовые скобы для погрузки заполненного резервуара в кузов автомобиля.

- Люк-лаз используется для осмотра внутренней поверхности ПЭР, его зачистки и ремонта. Люк-лаз закрывается крышкой, изготовляемой из прорезиненной нефтестойкой  ткани. Крышка крепится к оболочке ПЭР с помощью металлических колец, стягивающихся шпильками. Для предотвращения повреждения оболочки верхнее металлическое кольцо и шпильки люка-лаза с наружной стороны закрываются фартуком из прорезиненной ткани.

- Сливо-наливные патрубки предназначены для заполнения и опорожнения ПЭР и устанавливаются один на крышке люка-лаза, а второй на противоположной стороне верхнего полотнища ПЭР вблизи торца.

- Верхняя часть сливо-наливного патрубка оканчивается рукавом и шаровым краном с соедительной муфтой типов ТК-75, ТК-62, ТК-125, или типа «Камлок» с ДУ2(3, 4) дюйма, на которой устанавливается предохранительный колпачек. Подсоединение внешнего сливо-наливного рукава к присоединительному патрубку напрямую не допускается.

- Воздушный патрубок используется в случае необходимости выпуска из ПЭР попавшего в него воздуха, или сброса избыточного давления паров жидкого продукта. Для предотвращения выброса жидкости, на патрубок навинчивается воздушная трубка высотой 250 мм.

УПАКОВКА

- ПЭР поставляются упакованными в чехол, в специальном кармане которого размещаются снятые с оболочки рукав, шаровой кран с муфтой и воздушная трубка. Сливо-наливной, воздушные и зачистной патрубки оболочки закрываются при этом пробками.

- По требованию заказчика ПЭР могут упаковываться в ящики или полимерные барабаны (бочки).

## Хранение

- Хранить ПЭР необходимо в закрытых помещениях на расстоянии не менее 2-х метров от отопительных приборов, на открытых площадках под навесом, или брезентовым укрытием.

- Воздействие прямых солнечных лучей на ПЭР при хранении не допускается.

- Оптимальные условия хранения в закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 15ºС до плюс 25ºС и влажности воздуха не выше 70%.

## Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует соответствие качеств ПЭР техническим требованиям в течение 5-ти лет хранения со дня поставки.

- Гарантийный срок эксплуатации ПЭР в полевых условиях два года при вводе в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Основные технические характеристики

Т а б л и ц а  1

| Вмести- мость, м3 | Габаритные размеры мягких резервуаров, м | Мас-са, кг* |
| --- | --- | --- |
|  | порожнего | заполненного | упакованного в чехол |  |
|  | длина | ширина | длина | Ширина | высота | длина | ширина | высота |  |
| 4 | 3,8 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 0,16 | 15 |
| 6 | 4,0 | 2,7 | 3,8 | 2,5 | 0,9 | 2,9 | 0,7 | 0,20 | 17 |
| 10 | 5,5 | 2,5 | 5,2 | 2,2 | 1,3 | 2,7 | 0,6 | 0,26 | 19 |
| 25 | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0,26 | 62 |
| 50 | 9,1 | 5,8 | 8,6 | 5,5 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 0,26 | 89 |
| 150 | 18,5 | 7,3 | 18 | 7,0 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 0,60 | 224 |
| 250 | 18,5 | 10,2 | 18 | 10,0 | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 0,75 | 310 |

____________________________

* Без сливо-наливной арматуры

## Комплектность поставки

Т а б л и ц а  2

| № | Состав комплекта | Тип ПЭР и количество комплектуемых изделий, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 |
| 1 | Резервуар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сливо-наливной рукав | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кран шаровой с муфтой | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
| 4 | Трубка воздушная | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Прокладки муфты и воздушного патрубка | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
| 6 | Пробка воздушного патрубка | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
| 7 | Пробка сливно-наливного патрубка | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 |
| 8 | Колпачок муфты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| № | Состав комплекта | Тип ПЭР и количество комплектуемых изделий, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 |
| 9 | Паспорт изделия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Формуляр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Ремонтный комплект | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 |
| 13 | Чехол (ящик) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Комплект стяжных ремней | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |

## Трудозатраты на развертывание и свертывание резервуаров

| Показатели | ПЭР-4 | ПЭР-8 | ПЭР-12 | ПЭР-25 | ПЭР-50 | ПЭР-150 | ПЭР-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Человек, для развертывания | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Человек, для свертывания | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Время, мин развертывания | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-10 | 10-12 | 12-15 | 12-15 |
| Время, мин свертывания | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 | 20-25 |

Основные качественные показатели материалов оболочки

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Толщина пленки (х n), μм | 80 - 150 х n |
| 2 | Разрывная нагрузка пленки, Мпа, не менее: | 20 |
| 3 | Относительное удлинение при разрыве, % | 500 - 800 |
| 4 | Морозостойкость при изгибе, ºС, не выше | Минус 45 |
| 5 | Максимальная рабочая температура, ºС, не ниже | Плюс 70 |
| 6 | Проницаемость смеси изооктан-толуол (3:7), г/м2/сутки | 10 |
| 7 | Сопротивление проколу, г | 300 |
| 8 | Прочность сварного шва, % к прочности основы материала, не менее | 60 |
| 9 | Плотность ткани, г/м2 | 100 - 250 |
| 10 | Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс/5см), не менее: | 1900/190 |
| 11 | Разрывная нагрузка по утку, Н (кгс/5см), не менее: | 1800/180 |
| 12 | Морозостойкость при изгибе, ºС, не выше | Минус 35 |
| 13 | Максимальная рабочая температура, ºС, не ниже | Плюс 70 |
| 14 | Разрывная нагрузка прошивного шва, Н (кгс), не менее | 586/60 |
| 15 | Герметичность оболочки, 5 кПа, падение за 30 минут не более, кПа | 0,5 |

Схема ПЭР-50

Рис. 1

а – вид сбоку; б – вид сверху

1 – нижнее полотнище; 2 – верхнее полотнище; 3 – люк-лаз и сливо-наливной патрубок;

4 – воздушный патрубок; 5 – ручка; 6 – сливо-наливной патрубок; 7 – зачистной патрубок.